и в будущем их можно будет использовать в солнечных преобразователях энергии, в кондиционерах воздуха и как тепловые насосы (см. гл. 9).

Двухцилиндровые двигатели вытеснительного типа. Первым двухцилиндровым двигателем с рабочим и вытеснительным поршнями в разных цилиндрах с принципом действия, близким к двигателям двойного действия, был двигатель, построенный Робертом и Джеймсом Стирлингами в 1827 г. Двигатель проработал несколько лет на литейном заводе г. Данди, но в дальнейшем из-за неоднократных

повреждений в вытеснительных цилиндрах, вызванных перегревом, от него отказались (рис. 4.5).

Схемы различных вариантов двухцилиндровых двигателей одностороннего действия вытеснительного типа (рабочий и вытеснитель-ные поршни находятся в разных цилиндрах) приведены па рис. 4.6. Двигатели с регенеративным вытеснителем могут быть названы двигателями Лауберо—Шварцкопффа, а с отдельным регенератором — двигателями Хейнричи. Двигатели с расположенными под прямым углом  цилиндрами  эксплуатировались  в  конце  прошлого  века  и известны как двигатели Робинсона.   В   1911 г. Ренбов (г. Бристоль, Великобритания) предложил двигатель, который имеет два рабочих поршня и один вытеснитель. Его конструкция позволяет обеспечить высокую надежность привода и облегчает решения задач, связанных с обеспечением надежности системы охлаждения и уплотнений. Двухпоршневые   двигатели   одностороннего   действия.   Многоцилиндровые двигатели Стирлинга,  составленные из двухпоршневых

87