топлива, сопровождающийся высокой температурой. Из камеры продукты сгорания проходят последовательно через нагреватель и подогреватель воздуха, где осуществляется нагрев рабочего тела и подогрев поступающего в двигатель воздуха, а затем выходят в атмосферу. Обычно, исходя из требований охраны окружающей среды, до половины всего количества отработавших газов может быть возвращено (рециркулировано) в камеру сгорания, что приводит к увеличению массового расхода относительно инертного газа в камере сгорания, снижению максимальной температуры и к уменьшению концентрации окислов азота (NOx) в отработавших газах. Следует отметить, что наличие системы подачи воздуха с рециркуляцией части отработавших газов вызывает необходимость допол-нительной^мощности вентилятора, устанавливаемого на входе холодного воздуха в двигатель. Поэтому камера сгорания и подогреватель воздуха работают при давлении, близком к атмосферному. Кроме того, для подачи топлива и его распыления предусмотрен также топливный насос.

Рабочее тело из регенератора поступает в полость расширения, его температура в нагревателе повышается от теплоты продуктов сгорания топлива. Так как обычно рабочим телом двигателей Стир-линга служит водород или гелий при высоком давлении, следует отметить их достаточно высокие свойства переноса теплоты по сравнению со свойствами переноса теплоты продуктов сгорания, находящихся при атмосферном давлении. Поэтому при заданном тепловом потоке разность температур между внешней стенкой нагревателя и продуктами сгорания достаточно значительная, в то время как между рабочим телом и внутренней стенкой нагревателя разность температур существенно меньше.

В холодильнике теплота от рабочего тела отводится циркулирующей в двигателе водой с небольшой разностью температур на входе и выходе, что обусловлено ее высокими свойствами переноса.

96

Рис.5.3. Тепловой баланс двигателя Стир-линга:

1 - регенератор; 2 - подогреватель; Q1 -подводимая теплота топлива (100%); Q2 -теплота рециркуляции отработавших газов (43% Q1 ); q3 — тепловые потери в подогревателе воздуха и другие неучтенные потери теплоты(3 % Q1 ); Q4 -  тепловые потери, отводимыe с продуктами сгорания топлива (14 % Q1); Q1 - тепловые потери, эквивалентные работе сил механического трения (5 %Q1); Q6 — теплота, эквивалентная эффективной работе (32% Q1); Q7 — теплота, отводимая в систему охлаждения (46 % Q1); Q8 – теплота  регенерации (430 %Q1)

Затем теплота рассеивается в атмосферу через охлаждаемый воздухом радиатор, для обдува которого предусмотрен вентилятор. Циркуляция воды в двигателе производится с помощью небольшого

водяного насоса.

Для стационарных двигателей охлаждение водой может осуществляться из естественных водных источников (реки, озера). Однако вследствие загрязнения воды автономная система охлаждения двигателя предпочтительнее.

Диаграмма теплового баланса одного из двигателей Стирлинга приведена на рис. 5.3 (Захариас, 1971 г.). Подведенное количество теплоты принято за 100 %. Степень рециркуляции отработавших газов составляет 43 %, безвозвратные потери теплоты в подогревателе — 3 %, а потери с отработавшими газами — 14 % располагаемой теплоты.

Остальная часть баланса распределена следующим образом: потери с охлаждающей водой — 46 %, механические потери —5 %; примерно 32 % теплоты превращается в полезную работу двигателя. Необходимо отметить высокий уровень теплового потока в регенераторе (430 %), превышающего более чем в 4 раза подводимую теплоту и соответственно в 9 и 12 раз тепловой поток в холодильнике и полезную работу двигателя. Особенностью двигателя Стирлинга является и значительная степень рециркуляции отработавших газов.

Приведенная диаграмма отражает существенную разницу в тепловых балансах двигателей Стирлинга и ДВС. Для дизелей в первом приближении можно считать, что вся подведенная теплота распределяется поровну (по 33 %) на полезную работу, охлаждение и потери с отработавшими газами. Поэтому потери теплоты с отработавшими газами у дизеля в 2 раза больше, чем у двигателя Стирлинга, а потери в систему охлаждения значительно ниже.

В дизелях большие потери теплоты с отработавшими газами обусловлены тем, что процесс сгорания топлива в них происходит внутри цилиндра и нагреватель, как таковой, для них не нужен; следовательно, теплота продуктов сгорания, не превращенная в полезную работу, должна отводиться или с отработавшими газами,

97